РУКОВОДСТВО  ПО МОНТАЖУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

ПОРЯДОК КРЕПЕЖА ПАНЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЖАТЕЛЯ, ПОСТАВЛЯЕМОГО В КОМПЛЕКТЕ:

- Удостоверьтесь, что поверхность выровнена и не имеет острых выступающих элементов, которые могут повредить нанесенное изображение. При наличии таких дефектов стены – устраните их. Кривизна и гладкие неровности стены, не приводящие к значительному прогибу панели, допускаются.

- Проверьте соответствие длины заказанного изделия размерам проема или поверхности, на которую будет установлено изделие.

- При наличии угловой стыковки изделий – очистите угол от неровностей для формирования угла 90 градусов.

- Проверьте соответствие и комплектность поставляемого крепежа спецификации изделия.

- При наличии электрических розеток, выключателей и прочих элементов – снимите с них декоративную накладку в случае, если эти элементы будут крепиться поверх установленной панели.

- Не снимая с тыльной стороны изделия транспортировочной стрейч-пленки, приложите изделие к поверхности, на которую будет осуществлен монтаж. При этом не допускается скольжение изделия по поверхности. Разметьте все отверстия.

- Уберите панель и просверлите отверстия диаметром, соответствующим назначению. Для держателя, поставляемого в комплекте, необходимо отверстие диаметром 6 или 8 мм, в зависимости от толщины стекла и выбранного крепежа.

- Вставьте в отверстие  для крепежа универсальный дюбель и закладные элементы для прочих отверстий.

- Приставьте к стене панель с удаленной транспортировочной пленкой

- Вставьте в крепежные отверстия ответную резьбовую часть с пластиковым уплотнителем

- Закрепите ответную часть к стене, используя крепежный шуруп.

- Не отпуская панель, закрепите декоративные заглушки, которые окончательно зафиксируют панель.

- Закрепите снятые ранее накладки на розетки и выключатели.

ПРОЧИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

- При креплении на стену из гипсокартона обязательно использование входящей в комплект опорной шайбы, при крепеже на поверхности из бетона или кирпича и т.п. – на усмотрение монтажника.

- при необходимости закрепить на панели дополнительные релинги: разметьте, просверлите отверстия и вставьте в них закладной крепежный элемент вместе с основными крепежными отверстиями до установки изделия на стену.

- при необходимости расположения за изделием подсветки, рекомендуемое расстояние до источника света – не менее 70 мм.

- при одновременной установке кухни и стеновой панели, рекомендуем следующий порядок монтажа:  сначала устанавливается нижняя часть гарнитура (если панель заводится за нижнюю часть панели, то сначала монтируем панель), затем панель, после панели монтируется верхняя часть.

- при попадании стыка панели в зону мойки, рекомендуем после монтажа промазать стык панелей бесцветным силиконовым герметиком.

- при затяжке крепежных шурупов не рекомендуется применять чрезмерное усилие затяжки, так как дюбель пластиковый.

- при наличии углового сочленения сначала устанавливается панель, которая соприкасается со смежной панелью плоскостью, а затем устанавливается та, что соприкасается торцом. Рекомендуем делать меньшей по размеру панель, соприкасающуюся со смежной торцом.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Установка панелей ближе 50 мм от газовой или электрической поверхности

- Механические  повреждения панели в процессе установки

- Перетяжка крепежных элементов панели

- Установка панели на неровную поверхность

- Установки панели с перекосом и использование не всех крепежных элементов

- Установка дополнительных релингов с прогибом плоскости панели

- Демонтаж и перемещение панели по поверхности без демонтажа всех крепежных элементов

- Перемещение и выравнивание панели по поверхности

- Установка крепежных элементов под углом, отличным от 90 градусов, к крепежной поверхности

- Установка на торец панели навесных шкафов

- Соприкосновение с панелью сторонних металлических предметов и непредусмотренной крепежной фурнитуры

- «временное» крепление панели на менее чем 75% крепежных элементов

- Соприкосновение панели, установленной в профиле, с металлическими винтами, крепящими профиль к поверхности стены

- Установка панели в профиль без уплотнителя

- При установке панели в профиль, использование основы из ЛДСП или МДФ меньшего, нежели сама панель

- Использование профиля или крепежной фурнитуры, не предназначенных для установки соответствующих стеновых панелей.

Рис.1 Схематический разрез стандартного крепежа панели к поверхности

Рис.2 Внешний вид стандартного держателя

- Декоративная заглушка

- Ответная резьбовая часть с пластиковым уплотнителем

- Крепежный шуруп

- Дюбель универсальный

- Опорная шайба

Используется для крепления к стене.

Материал стены:

- бетон, полнотелый кирпич, натуральный камень. Максимальная нагрузка на пару крепежа – 20 кг.

- гипсокартон. Максимальная нагрузка на пару – крепежа 10 кг.

Толщина стекла: 4-6 мм. Материал, из которого сделан крепёж: латунь.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА ИНСТРУМЕНТ:

- Инструмент для разметки стены

- Строительный уровень

- Вакуумное устройство для переноски стеклянных изделий

- Перфоратор с ограничителем глубины и устройством для сверления отверстий под углом 90 градусов к поверхности

- Аккумуляторная дрель

- Аккумуляторный шуруповерт

- Крестовая отвертка

- Набор сверел по металлу, дереву, буров по бетону

Данное руководство является рекомендацией. За результат установки стеновой панели, которая производилась не монтажниками фирмы Remex, ответственность несет заказчик.